ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ ПО МЕТАЛЛУ

1. Общие требования безопасности.

1.1 К самостоятельной работе на станке допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструкцию  по охране труда  и прошедшие инструктаж по охране труда, и имеющие первую группу по электро безопасности.

1.2 Работник обязан:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

-не допускать употребления алкогольных, наркотических и токсических средств на рабочем месте, а также курения в не установленных местах;

- соблюдать правила личной гигиены. Прием пищи должен быть организован в специальном месте.

  - Работник должен знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Загромождение и захламление помещений, проходов не допускается.

  - Работник должен уметь оказывать первую (доврачебную) помощь.

  - В процессе работы возможно действие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- подвижные части оборудования,

- передвигающиеся изделия, заготовки,

- повышенный уровень шума.

Возможные последствия: травмирование при соприкосновении с вращающимися частями станка, режущим инструментом, отрицательное воздействие шума на органы слуха.

  - Работающие должны соблюдать правила личной гигиены. Прием пищи должен быть организован в специальном месте.

  - Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с  отраслевыми нормами.

  - Работающие обязаны знать и соблюдать  основные правила пожарной безопасности. Загромождение и захламление помещения, проходов, рабочих мест не допускается.

  - О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец должны сообщить администрации.

  - Лица, нарушившие требования инструкции по охране труда, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

2. Требования безопасности перед началом работы.

  - Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или косынку):

- застегнуть обшлага рукавов на пуговицы, не завязывать их тесемкой;

- спрятать волосы под головной убор: берет или косынку, завязанную без свисающих концов.

  - Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и  соединений защитного заземления с корпусом станка.

  - Проверить наличие крепления и расположить заготовки и инструменты в определенном порядке на приставной тумбочке или на особом приспособлении.

  - Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь. Вынуть ключ из патрона и положить на установленное место.

  - Проверить работу станка на холостом ходу и  исправность пусковой коробки путем включения и выключения кнопок и рычагов управления.

  - Надеть защитные очки.

3. Требования безопасности во время работы.

  - Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать увеличения сечения стружки.

  - Во избежание травм запрещается:

- наклонять голову близко к патрону или режущему инструменту;

- передавать и принимать предметы через вращающиеся части станка;

- облокачиваться или опираться на станок, класть на него инструмент или заготовки;

- измерять обрабатываемую деталь, смазывать, чистить и убирать стружку со станка до полной остановки;

- охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью тряпки;

- выход из-под резца длинной стружки;

- останавливать станок путем торможения рукой патрона;

- отходить от станка, не выключив его;

- поддерживать и ловить рукой отрезаемую деталь.

  - Зачистку деталей на станке производить напильником или шкуркой, прикрепленными к жесткой оправе. Рукоятка оправы должна быть с предохранительным концом. При работе держать его левой рукой.

3.4 Перед выключением станка необходимо отвести резец от обрабатываемой детали.

3.5 При работе на центрах проверь, надежно ли закреплена задняя балка, и  следи, чтобы засверловка была достаточна и угол ее соответствовал углу центров.

  - Пользуйся ключами, соответствующими гайками и головками болтов.

  - Обрабатываемый пруток не должен выступать за пределы станка.

  - При прекращении подачи электротока во время работы немедленно выключить станок.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При возникновении пожара следует немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану и администрации учреждения, подать сигнал пожарной тревоги и приступить к тушению пожара имеющимися средствами (огнетушитель, песок, кошма).

  - В случае выявления нарушений правил охраны труда, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

  - При загорании электроустановок, электропроводки необходимо отключить их от сети питания.

5. Требования безопасности по окончанию работы.

  - Отвести суппорт, выключить мотор.

  - Удалить стружку со станка при помощи щетки, а из пазов станины – крючками. Сдувать стружку ртом или сметать  рукой запрещается.

  - Протереть станок, смазать, привести в порядок инструмент и индивидуальные средства защиты. Сдать станок дежурному или учителю.

  - Привести себя в порядок.

Опасности в работе.

Несчастные случаи при работе на токарных станках происходят в следствие:

- отсутствия или неисправности ограждения;

- непрочного крепления детали и инструмента;

- неисправности и притупления режущего инструмента;

- неисправности электрооборудования, и в частности заземления;

- беспорядка на рабочем месте.

# Инструкция разработана   учителем технического труда ______________Гордеевым Э.Ю.